## Slide 1: Fundamentos de Hardware e Software Hardware Processadores
Professor: Prentys Assis

## Slide 2: Fundamentos de Hardware e Software Hardware - Processadores
O que aprendemos até aqui?
O conceito de Hardware e Software e a diferença entre eles;
Arquitetura Básica de Hardware e Seus Componentes;
Os diferentes tipos de Computadores;
E na última aula assistimos ao filme O Jogo da Imitação, para servir de introdução a este conteúdo, então vamos lá?

## Slide 3: Fundamentos de Hardware e Software Hardware - Processadores
Objetivos de hoje:
Compreender o funcionamento do processador, seus componentes internos e como afetam o desempenho do computador
Explicar como o software instrui o hardware a executar tarefas específicas. Entender o funcionamento básico da execução de instruções.

## Slide 4: Fundamentos de Hardware e Software Hardware - Processadores
A CPU é a responsável pelo processamento e execução de programas. Ela é conhecida como o Cérebro do Computador.
Sua função é executar programas armazenados na memória, buscando suas instruções, examinando-as e então executando uma após a outra.
O que é a CPU (Processador)?

## Slide 5: Fundamentos de Hardware e Software Hardware - Processadores
Principais Componentes de um Processador
Soquete (Socket)
Barramento Interno da CPU
Núcleo (Core)
Responsável pela Alimentação elétrica do Processador.
O socket outra característica do Socket é definir a COMPATIBILIDADE com a Placa Mãe
Responsável pela comunicação entre os componentes internos do núcleo, e entre núcleos.
Responsável por processar as informações que entram pelo Barramento Externo.

## Slide 6: Fundamentos de Hardware e Software Hardware - Núcleo
Soquete ou Socket
A parte interna da CPU que recebe o nome de Núcleo (Core) utiliza o esquema desenvolvido por John Von Neumann, sendo esta composta de:
Registradores
Unidade Lógica Aritmética (ULA ou ALU)
Unidade de Controle (UC)
Utilizando estes componentes podemos dizer que a CPU possui duas unidades básicas:
Unidade Funcional de Processamento (ULA + Registradores)
Unidade Funcional de Controle (UC + Registradores)
Mas vamos deixar essa ideia de lado por enquanto!!!

## Slide 7: Fundamentos de Hardware e Software Núcleo - Registradores
Soquete ou Socket
Registradores:
São tipos de memórias bem pequenas, mas extremamente velozes.
Tem a com principal função de ARMAZENAR dados ou instruções temporariamente, enquanto os demais componentes trabalham com ela.

## Slide 8: Fundamentos de Hardware e Software Núcleo – ULA (Unidade Lógica e Aritmética)
Soquete ou Socket
ULA – Unidade Lógica e Aritmética:
A ULA ou ALU, é responsável por processar os dado, e fazer operações, sejam elas Lógicas ou Aritméticas, ou seja:
Somar
Subtrair
Multiplicar
Duvidir
AND
OR
XOR
Etc;

## Slide 9: Fundamentos de Hardware e Software Núcleo – UC (Unidade de Controle)
UC – Unidade de Controle:
A Unidade de Controle é quem comando e controla o processo das instruções, ou seja, é ela quem INTERPRETA todos os comandos provenientes dos outros componentes do computador e os envia para ULA.
Ela controla a entrada a saída de dados para as memórias Primárias e Secundárias.
A UC também controla e sequencia as operação a fim de sincronizar o tempo de execução, controlando assim o fluxo de dados entre os REGISTRADORES e a ULA.
Contador de Instruções (CI)
Realiza a contagem das Instruções, e aponta qual a próxima etapa a ser buscada na memória pra ser executada.
Registrador de Instruções (RI)
Recebe a instrução que será executada naquele momento pela ULA.
Decodificador de Instruções
Recebe a instrução que vem do RI (em código Binário, ou seja 0 e 1, e o decodifica para ser encaminhado a ULA.
RDM – Registrador de Dados de Memória
Armazena temporariamente os dados que chegam das memórias internas do processador, como a CACHE e os demais registradores.
RDM – Registrado de Endereços de memória
Armazena temporariamente o endereço da informação em determinada memória.
KAHOOT!

## Slide 10: Fundamentos de Hardware e Software Núcleo – Buscar, Decodificar e Executar

## Slide 11
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)

## Slide 12
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
A
01000001
A
A

## Slide 13
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
ABELHA
6 bytes
01100001 01100010 01100101 01101100 01101000 01100001
8 Bits = 1 Byte
6
bytes
Curiosidade
A Bíblia pesa cerca de
3,116,480 bytes

## Slide 14
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
Alg "Verifica Entrada“
var A: caractere
31 bytes

## Slide 15
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
31 bytes
Digite um valor para a variável A:
34 bytes

## Slide 16
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
34 bytes
34 bytes
Leia (a)
7 bytes

## Slide 17
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
34 bytes
7 bytes
31 bytes

## Slide 18
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
Registradores de Propósito Geral
- É um tipo de Memória que está dentro dos processadores -
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
34 bytes
Digite um valor para a variável A:
7 bytes
Leia (a)
31 bytes
"Verifica
Entrada“
var A: caractere
26 bytes
Escreva (“Seu texto é”, a)

## Slide 19
ULA
BARRAMENTO INTERNO DA CPU
ULA
Unidade Lógica
Aritmética
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
01
05
02
03
04
06
07
08
09
10
Barramento de Endereços
Barramento de Dados
CI ou Contador de Instruções
UNIDADE FUNCIONAL DE PROCESSAMENTO
Decodificador de Instruções
Registrador de Endereços de Memória
Registrador de Dados de Memória
Registrador de Instruções
ENTRADA E SAIDA DE DADOS PARA MEMÓRIA PRINCIPAL
UNIDADE FUNCIONAL DE CONTROLE
UC - UNIDADE DE CONTROLE
ACC ou ACUMULADOR
(Registrador de entrada da ULA)
34 bytes
Digite um valor para a variável A:
7 bytes
Leia (a)
31 bytes
"Verifica
Entrada“
var A: caractere
A
Caractere
26 bytes
Escreva (“Seu texto é”, a)
Seu texto é “a”

## Slide 20: Fundamentos de Hardware e Software Hardware - Processadores
O gênio que revolucionou a COMPUTAÇÃO #SagaDosComputadores Ep. 4 - YouTube